Seznámení s laboratoří
Počítačové sítě
1. cvičení

---
Strukturovaná kabeláž
- Síťové zásuvky:
  - Školní síť – zásuvky TUO
  - Laboratoř – zásuvky R1-4.* (vyvedeny do odpovídajícího racku)
- Síťové karty počítačů
  - Integrovaná na základní desce (standardně školní síť) – eth0 / eth1
- Štítek s MAC adresami, školní IP adresou, názvem počítače a doménovým jménem pro DNS

---
Operační systémy
- Ubuntu
  - běžný uživatel: cnap (heslo: cisco)
  - superuživatel: změna příkazem su (heslo: cisco)
- MS Windows
  - neadministrátorský uživatel – lze měnit IP adresu

---
Ubuntu 18.04
- Internetový prohlížeč Firefox
- Souborový manažer mc
- Editory
  - mcedit – editor který je součástí mc
  - nano
  - vim (gvim)
  - gedit, ...
- Sériová komunikace – minicom
- telnet, ssh, ftp, …

---
Ubuntu
- Veškeré lokálně uložené soubory jsou dočasné, po restartu jsou ztraceny!
- Lze připojit USB disk
  - automatické připojení
  - manuální: mount -t <fs> <zařízení> <místo>
- Vzdálené kopírování pomocí scp:
  - scp <zdroj> <cíl>
  - <zdroj/cíl>: lokální soubor nebo vzdálený soubor uživatel@stroj:cesta
    - např.:
      scp ./test.txt abc123@homel:~
      scp abc123@homel:~/test.txt .

---
Ruční nastavení parametrů sítě
- Linux (vyžaduje uživatele root)
  - ifconfig [ethX [<adresa> netmask <maska>]]
  - route add default gw <brána>
  - DNS servery a výchozí doména nastaveny v /etc/resolv.conf
    - Příkazy: nameserver A.B.C.D ; search <doména>
- Windows
  - Nastavení → Ovládací Panely → Síťová připojení → eth0 → Vlastnosti → Protokol sítě TCP/IP → Vlastnosti
    - Vybrat Použít následující adresu, vyplnit adresu, masku, bránu do zbytku sítě, adresy DNS serverů
  - Zobrazení pomocí ipconfig (resp ipconfig /all), nebo Nastavení → Ovládací Panely → Síťová připojení → eth0 → Stav → Podpora (+Podrobnosti)

---
Konektivita
- ping – dostupnost cílového počítače
  - Linux:
    ping [–c <počet>] [-i <pauza>] [-f] [-s <velikost>] <cíl>
  - Windows:
    ping [-t] [–n <počet>] [-l <velikost>] [-i <ttl>] <cíl>
- traceroute – cesta k cílovému počítači
  - Linux: traceroute [-m <max. přeskoků>] <cíl>
  - Windows: tracert [-h <max. přeskoků>] <cíl>
- wireshark
  - výpis přijatých paketů na síťovém rozhraní
- dig/nslookup – získání informací z DNS
- dhclient – získání IP adresy z DHCP serveru
  - Linux: dhclient <ethX>

---
Konstrukce sítě s rozbočovačem
- Síťová karta
  - Síťová PCMCIA karta
- Hub (rozbočovač) – slouží k rozvádění (rozbočování) signálu v síti, ale nezajímá se o přenášená data

---
Použití kabelů
křížený
- Křížený
  - PC – PC
  - Switch – Switch
  - Hub – Hub
  - Router – Router
  - Router - PC
- Přímý
  - PC – Switch (Hub)
  - Router – Switch (Hub)
PC
router
přímý
hub
switch
křížený

---
Praktický úkol
Popis: Propojení dvou počítačů přes hub

---
Analýza provozu
- Wireshark
  - http://www.wireshark.org
  - Plně grafické rozhraní
  - Multiplatformní program(Linux, Windows, Solaris, …)
- Tcpdump
  - http://www.tcpdump.org

---
Wireshark