Kabelážní systémy
Základy IOS – přepínače
Počítačové sítě
2. cvičení

---
Praktický úkol
Popis: Propojení dvou switchů (přepínačů)
Přímý kabel
Křížený kabel

---
Program minicom

---
Základy IOSu
- IOS je operační systém, který obsluhuje zařízení
- Konfigurace lze provádět
  - V textovém režimu
  - Přes WWW rozhraní (u většiny zařízení)
- Při práci se zařízením se můžeme nacházet v několika režimech, které určují jaké funkce máme přístupné.

---
IOS - přechody mezi režimy

---
Poznámka
- Pokud nevíme přesnou syntaxi příkazu, můžeme si pomoct otazníkem. IOS nám napoví jaké možnosti příkaz může mít.
  - např: pokud nevíme, které rozhraní zařízení má – IOS zobrazí dostupné možnosti.
    show interface ?
- Někdy není potřeba zadávat celý příkaz, ale stačí jeho jednoznačná část (jednoznačný prefix).
  sh int	(show interface)
- Klávesa TAB (tabulátor) doplňuje zbytek názvu příkazu (podobně jako v operačním systému typu Unix).
  - např: pokud napíšeme sh, tabulátor doplní příkaz na show
- Pokud chceme zrušit efekt konfiguračního příkazu, stačí napsat úplně stejný příkaz a doplnit před něj no.

---
Základní příkazy Cisco 2950
- Privilegovaný režim
  - show version – informace o verzi IOS a parametrech
  - show mac-address-table – tabulka MAC adres a portů
  - clear mac-address-table dynamic – výmaz CAM tabulky
  - show interface [<rozhraní>] – informace o portu
  - show run – výpis kompletní konfigurace
  - show cdp neigh – sousední CISCO zařízení
  - terminal length <NN> – počet řádků obrazovky
- Konfigurační režim
  - interface fastethernet0/1 – nastavení portu
    - description <popis> – popis, kam je port zapojen
    - duplex {half|full|auto} – režim half/full duplex
    - speed {100|10|auto} – přenosová rychlost
  - hostname <název> – pojmenování přepínače

---
Praktický úkol – IOS
- Práce v programu minicom
  - Spuštění, nápověda, zkratky a ukončení
  - Konfigurace sériového portu, zalamování
  - Zachytávání do souboru
- Cisco IOS
  - Přechody mezi režimy
    (enable, conf t, ^Z, exit, disable)
  - Výpis rozhraní, verze a konfigurace, apod.
    (sh ver, sh run) a výmaz nastavení
  - Počet
    - Řádků na obrazovce (terminal length YY)
    - Sloupců obrazovky (terminal width XX)

---
Praktický úkol – funkce přepínače
- Ukázka automatického plnění přepínací (CAM) tabulky
  - Diskuze problému
  - Výpis na přepínači
    (show mac-address-table)
  - Výmaz CAM tabulky
    (clear mac-address-table dynamic)
- Ukázka statistik na rozhraních
  (show int)
- Výpis „Cisco“ sousedů
  (show cdp neighbours)

---
Metalické kabely
- Koaxiální kabel + konektor BNC, T, terminátor
  - tlustý (10 BASE 5) – do 500 m
  - tenký (10 BASE 2) – do 185 m
  - 50 ohmů, 75 ohmů

---
Metalické kabely
- Kroucená dvoulinka (Twisted pair)
  - nestíněná .... stíněná: UTP (Unshielded), FTP (Foil Screened) = ScTP, STP (Shielded)
  - konektor RJ-45
  - lanko vs. drát
RJ-45
RJ-11

---
Zapojení konektoru RJ-45
- Norma EIA/TIA 568A a 568B
  - USA: 568A – vlevo zelený pár
  - Evropa: 568B – vlevo oranžový pár
- Kabely
  - přímý (straight) – na obou stranách konektory 568B (v USA 568A)
  - křížený (crossover) – na jedné straně konektor 568A a na druhé 568B – překřížení Tx (1,2) a Rx (3,6) páru
  - kozolový (console) – jedna strana 568B, druhá otočená o 180 stupňů
568A
568B
console

---
Optické kabely
- Konektory ST, SC ...
- Single-mode, multi-mode
konektor ST
konektor SC

---
Další typy konektorů

---
Instalace konektoru RJ-45
- Odstranění vnější izolace, naříznout řezačem na koberce (pozor na naříznutí vnitřních – zkrat)
- Rozpletení drátků a uspořádání podle barev
- Zasunutí do konektoru, tak, aby všechny drátky byly zasunuty až na doraz a vnější izolace byla pod plastovým úchytem
- Nacvaknutí konektoru konektorovacími kleštěmi
posuvné
rotační
!!!

---
Úloha – montáž a měření kabelů
- Podle pokynů vytvořte přímý/křížený kabel a proměřte jej testerem, zda je v pořádku
- Křížené kabely označte na obou koncích kabelu před konektorem lepící páskou
Pozn.: Před nacvaknutím ukažte připravený konektor cvičícímu

---
Mnemotechnická pomůcka

---
Instalace zásuvky
- Odstranění vnější izolace, naříznout řezačem na koberce (pozor na naříznutí vnitřních – zkrat)
- Rozpletení drátků a uspořádání podle barev
- Zasunutí do zásuvkového modulu, naražení narážecím nožem/nasunutí a zacvaknutí do samořezné zásuvky
Patch panel