IPv6
Počítačové sítě
6. cvičení

---
Adresní prostor IPv6
- Délka adresy je 128 bitů (RFC 4291)
  - prostor 2^128 adres
- Stejně jako IPv4 se dělí na adresu sítě a adresu hosta
  - obvykle s maskou /64
- IANA uvolněné adresní rozsahy
  - 2000::/3 Global Unicast	[RFC4291]
  - FC00::/7 Unique Local Unicast	[RFC4193]
  - FE80::/10 Link Local Unicast	[RFC4291]
  - FF00::/8 Multicast	[RFC4291]

---
Zápis Ipv6 adresy
- Plný zápis
  - osm čtveřic hexadecimálních číslic oddělených „:“
    - 2001:0000:0db8:0000:0000:0000:1428:57ab
- Zkrácený zápis
  - zkrácení nulových čtveřic
    - 2001:0:0db8:0:0:0:1428:57ab
  - vpuštění nulových čtveřic
    - 2001:0:0db8::1428:57ab
    - Nelze 2001::0db8::1428:57ab
      není jednoznačné

---
Mechanizmy přidělování IPv6 adresy
- ruční konfigurace
- Autokonfigurace IPv6 na základě známého prefixu sítě a MAC adresy síťové karty (ICMPv6)
- pomocí DHCPv6
- Ruční konfigurace
  - administrativně náročná
  - dlouhé adresy náchylné ke chybám

---
Autokonfigurace IPv6
- Usnadnění konfigurace IPv6 na lokální sítí
- Adresa je odvozena od propagovaného prefixu sítě a MAC adresy síťové karty
- Nutná přítomnost zařízení, jenž je schopno poskytnout příslušné ICMPv6 zprávy
  - ICMPv6 server
  - konfigurace je bezstavová
  - potenciální nebezpečnost
    - Adresu odvodí každý připojený klient

---
Adresní plán a topologie sítě
V počítačové síti je navíc potřeba
zajistit vhodné směrování
Adresu lokálního počítače
si volí uživatel sám v rámci
přiděleného subnetu

---
Konfigurace IPv6 na směrovači Cisco
- Spuštění procesu směrování
  - (config)#ipv6 unicast-routing
- Konfigurace IPv6 na rozhraní
  - (config)#interface <type><num>
  - (config-if)#ipv6 address <ipv6>/<mask>
  - (config-if)#no shutdown

---
Přepínaný modul ve směrovači
Modul ve směrovači poskytující více (typicky 4/8) přepínané porty Ethernetu (fast, gigabit ethernet)
- Konfigurace se provádí přes VLAN
  - (config)# interface gi0/1/0
  - (config-if)# switchport mode access
  - (config-if)# switchport access vlan 123
  - (config-if)# no shutdown
- Vzniklé virtuální rozhraní pro VLAN se konfiguruje jako běžné rozhraní
  - (config)# interface vlan 123
  - (config-if)# ip/ipv6 address …
- Stav lze ověřit klasicky
  - # show ip interface brief
  - # show interface vlan 123

---
Konfigurace IPv6 Linux
- Použití Iproute2
  - Konfigurace IPv6 na rozhraní
    - ip addr add <ipv6>/<mask> dev <dev>
  - Odstranění IPv6 adresy z rozhraní
    - ip addr del <ipv6>/<mask> dev <dev>
  - Odstranění všech konfigurovaných IP adres z rozhraní
    - ip addr flush <dev>
  - Konfigurace výchozí brány
    - ip route add default via <ipv6_gw>

---
Příklad konfigurace Linux
- Odstranění adres z rozhraní eth0
  - ip addr flush eth0
    - ip a f eth0
- Konfigurace adresy 2001:2345::0120/64 na eth0
  - ip addr add 2001:2345::0120/64 dev eth0
    - ip a a 2001:2345::0120/64 dev eth0
- Nastavení výchozí brány pro IPv6
  - ip route add default via 2001:2345::0001
    - ip r a default via 2001:2345::1

---
Statické směrování
- Statické IPv6 směrování
  - (config)#ipv6 route <ipv6_net>/<mask> <next_hop>
  - Je potřeba směrovači zadefinovat cestu do nepřímo připojených částí síťové topologie
  - Každý směrovač ponese 3 statické cesty

---
Autokonfigurace IPv6
- Konfigurace propagace prefixu IPv6 sítě ze směrovače
  - (config)#interface <type><num>
  - (config-if)#ipv6 nd prefix <IPv6_pref>/<mask>
- Konfigurace intervalu zasílání RA ze směrovače
  - (config-if)#ipv6 nd ra-interval <num_sec>
- Generování IPv6 adresy na počítači
  - ip link set <dev> down
  - ip link set <dev> up

---
Ověření konfigurace
- Dostupnost zařízení
  - ping6 <IPv6_addr>
- Cesta k zařízení z pohledu L3
  - traceroute6 <IPv6_addr>
  - tracepath6 <IPv6_addr>